## Slide 1: U kući Petrovića
Poštenoj i domaćinskoj. 25.02.2023.

## Slide 2
”Praktični ljudi današnjice su robovi davno umrlih ekonomista”
Džon Majnard Kejns
” Ne postoji tehničko rešenje za organizacioni problem”
IBM ?

## Slide 3: Ukupno snabdevanje energijom po tipu goriva (%), 2019
Chart: Ukupno snabdevanje energijom po tipu goriva (%), 2019
| ALB | BiH | CG | MKD | Srbija
Ugalj | 0.052953 | 0.54185 | 0.33834 | 0.36632 | 0.49169
Prirodni gas | 0.0247 | 0.026065 | 0 | 0.087116 | 0.13034
Hidro energija | 0.19111 | 0.072734 | 0.129 | 0.035704 | 0.053173
Biogoriva | 0.11919 | 0.17287 | 0.13468 | 0.073044 | 0.074762
Nafta | 0.14374 | 0.22769 | 0.3547 | 0.37617 | 0.24415
Vetar, sunce | 0.37275 | 0.0033844 | 0.023338 | 0.0055657 | 0.0054694
Električna energija | 0.006861 | -0.044586 | 0.019939 | 0.056083 | 0.00042481

## Slide 4: Potrošnja finalne energije po sektorima u 2020 u %
Chart: Potrošnja finalne energije po sektorima u 2020 u %
| ALB | BIH | CG | MKD | SRB
Industrija | 0.20481 | 0.1455 | 0.18271 | 0.24646 | 0.20955
Saobraćaj | 0.32197 | 0.29006 | 0.30939 | 0.34427 | 0.23334
Domaćinstva | 0.289 | 0.43612 | 0.33438 | 0.27347 | 0.37175
Komercijalne zgrade i javni sektor | 0.10514 | 0.09149 | 0.12339 | 0.095679 | 0.091297

## Slide 5: Proizvodnja električne energije
Elektrana | Kapacitet | ProizvodnjaGWH | Udeo u ukupnoj proizvodnji
TPP Nikola Tesla A | 1597 | 10,845 | 30%
TPP Nikola Tesla B | 1190 | 6,418 | 18%
HPP Djerdap 1 | 1099 | 5457 | 15%
TPP Kostolac B | 640 | 4,711 | 13%
TPP Kostolac A | 281 | 2,042 | 6%
HPP Bajina Bašta | 420 | 1733 | 5%
HPP Djerdap 2 | 270 | 1615 | 4%
RHPP Bajina Bašta | 614 | 728 | 2%
TPP Kolubara | 216 | 706 | 2%

## Slide 9: Bilans EE
Chart: 
| Сопствена потрошња | Губици | Индустрија | Домаћинства | Остало
 | 4936 | 5501 | 6769 | 14146 | 4899

## Slide 10: Tranzicija je moguća
Chart: 
| 1956 | 1960 | 1970 | 1985 | 1991
 | 100 | 310 | 1341 | 4055 | 4197

## Slide 11: Zgrade u Srbiji
Ukupna površina | Nastanjena površina | Jednoporodične |  | Višeporodične | 
 |  | Udeo | Nastanjena površina | Udeo | Nastanjena površina
m2 | m2 | % | m2 | % | m2
230,518,414 | 179,703,282 | 67.5% | 121,299,715 | 32.5% | 58,403,567

## Slide 12: Scenariji renoviranja
Period renoviranja | Godišnja stopa | Ukupan udeo renoviranih
 | 1.0% | 1.0%
2022 | 2.0% | 3.0%
2023 | 2.0% | 5.0%
2024 | 2.0% | 7.0%
2025 | 3.0% | 10.0%
2026 | 3.0% | 13.0%
2027 | 3.0% | 16.0%
2028 | 3.0% | 19.0%
2029 | 3.0% | 22.0%
2030 | 3.0% | 25.0%
2031 | 3.5% | 28.5%
2032 | 3.5% | 32.0%
2033 | 3.5% | 35.5%
2034 | 3.5% | 39.0%
2035 | 3.5% | 42.5%
2036 | 3.5% | 46.0%
2037 | 3.5% | 49.5%
2038 | 3.5% | 53.0%
2039 | 3.5% | 56.5%
2040 | 3.5% | 60.0%
2041 | 4.0% | 64.0%

## Slide 13: Grejanje
Chart: 
| Serbia | EU-27
Electricity | 0.079685 | 0.052921
Derived Heat | 0.20879 | 0.10139
Gas | 0.10748 | 0.38013
Solid fuels | 0.12628 | 0.041655
Oil & petroleum products | 0.020874 | 0.14489
Renewables and Wastes | 0.45689 | 0.27902

## Slide 14: Kuvanje
Chart: 
| Serbia | EU-27
Electricity | 0.5907 | 0.49767
Derived Heat | 0 | 0
Gas | 0.026158 | 0.30969
Solid fuels | 0.014042 | 0.0055164
Oil & petroleum products | 0.049232 | 0.13006
Renewables and Wastes | 0.31987 | 0.057063

## Slide 15: Glavni uređaji za grejanje
 |  | Srbija
 | Šporet na ugalj ili na drva | 39.9
 | Peć na ugalj ili na drva | 5.6
 | Kotao na pelet | 4.0
 | Kotao na drva ili na ugalj | 16.0
 | Gasno grejanje | 9.6
 | Daljinsko grejanje | 17.9

## Slide 16: Investiranje u prošlost- neefikasni uređaji
56450 komada godišnje promet neefikasnih uređaja
16 miliona EUR
EKODIZAJN DIREKTIVA

## Slide 17: Efikasnost šporeta na čvrsto gorivo
Chart: 
| Real-life Serbia | Minimal eco-design requirement | Benchmark eco-design value | Real-life test value of eco-design compliant device with 81% lab efficiency
 | 32.5 | 65 | 86 | 64.5

## Slide 18: ELEKTRIČNI UDAR IZ ŠPORETA NA DRVA
Domaćinstva koja se greju neefikasnim kombinovanim uređaja na drva pribegavaju dodatnom grejanju na električnu energiju. Ovakvo ponašanje uzrokuje fluktuacije potrošnje unutar jednog dana i unutar sezone a ova vrsta tražnje koincidira za najvećom potrošnjom. Na taj način potražnja najmanje platežnih domaćinstava predstavlja marginalnu, dakle najskuplju potrošnju. Ovakva situacija negativno utiče na korišćenje elektroenergetske infrastrukture i uzrokuje gubitak prilike za zaradu prodajom vršne energije.

## Slide 19: Uložimo pa množimo
https://www.youtube.com/watch?v=KTHzfOTQUZs&t=98s

## Slide 20: Emisije za različite vidove grejanja na biomasu

## Slide 21: Decilna analiza
 | Ogrevno drvo | kWh električne energije | Korisna toplota (kWh) | Prosečna površina stambene jedinice | Medijalni trošak za energiju (EUR) | Medijalni udeo troškova za energiju
Decile 1 | 3.5 | 1630 | 2608 | 64 | 306 | 34
Decile 2 | 4.1 | 1902 | 3043 | 68.1 | 357 | 19
Decile 3 | 4.7 | 2174 | 3478 | 71.3 | 408 | 16
Decile 4 | 5.0 | 2309 | 3695 | 71.6 | 434 | 15
Decile 5 | 5.9 | 2717 | 4347 | 76.9 | 510 | 13

## Slide 22: Troškovi stanovanja (iz 2021)
90% smatra da su im troškovi stanovanja veliko opterećenje ili izuzetno veliko opterećenje

## Slide 23: Svedeni ukupni troškovi grejanja u toku životnog veka(račun iz 2021)
 | Investicioni trošak, oprema i montaža | Fiksni troškovi korišćenja i održavanja | Procenjeni vek trajanja | Pretpostavke o ceni goriva/energije | Ukupni troškovi po jedinici energije
 | (EUR) | (EUR/a) | (godina) | (EUR/MWh) | (EUR/MWh)
Eco-design šporet na drva | 670 | 25 | 20 | 27 | 51.81
Eco-design peć na pelet | 1,200 | 30 | 20 | 40 | 63.41
Direktno električno grejanje | 750 | 0 | 20 | 120 | 192.34
TA peć | 1,000 | 0 | 20 | 50 | 87.01
Toplotna pumpa vazduh/vazduh (inverter) | 1,700 | 40 | 12 | 90 | 56.53
Daljinsko grejanje Beograd |  |  |  |  | 83.3

## Slide 24: Neočekivani troškovi(SILC anketa)
Preko 30% domaćinstava ne može da plati neočekivani trošak u iznosu od 110 EUR.

## Slide 25: Opšti nalazi- Valjevo 2020
Skoro polovina građana Valjeva (44%) je navela da im prihodi nisu dovoljni da sastave “kraj s krajem”.
Usled socijalnog statusa, kumulativno 10% građana Valjeva je navelo da je ostvarilo pravo na popust na cenu električne energije
U prethodnih 12 meseci, 56% Valjevaca je bilo jednom ili više puta u situaciji da kasni sa plaćanjem neke od komunalnih usluga.
Neizmirene obaveze za električnu energiju i grejanje starije od mesec dana ima 34% građana.
Neočekivan trošak u iznosu od 10 000 koji bi bio plaćen iz budžeta domaćinstva ne bi bilo u stanju da plati 58% građana.
Četvrtina ispitanika je reklo da ima hronično obolele članove u svom domaćinstvu. Među njima dominiraju kardiovaskularne bolesti (54%).
Ukućane sa invaliditetom ima 6% građana Valjeva.
Najčešći problem sa stambenim objektima prisutan u svakom petom domaćinstvu su propali prozori ili vrata.
Termoizolacija na krovu ili fasadi ne postoji na 75% objekata.

## Slide 26: Grejanje Valjevo 2020

## Slide 27: Grejanje Valjevo 2020

## Slide 28: Kredit?

## Slide 29: Šta to sija?

## Slide 30: Podrška ugroženim grupama- Priboj